## Slide 1
SMARTHOME_DIE_HEILIGEN
Smart-Home-Steuerung
Berührungslose Steuerung mit MediaPipe · MQTT · ESP32 · Dashboard
TEAM
die Heiligen
SCHÜLER
Basel Barakat
Antonio Mikulic
ABSCHLUSSPRÄSENTATION
07. Juli 2026
Projektunterricht IT · ETS1_26_P1

## Slide 2
Projektüberblick
Ein Smart-Home-Prototyp, der sich vollständig über Handgesten bedienen lässt.
Gestensteuerung
MediaPipe erkennt 4 Handgesten per Webcam und sendet Befehle live per MQTT.
MQTT-Kommunikation
Alle Komponenten kommunizieren über den öffentlichen Broker broker.hivemq.com, Namespace smarthome_die_Heiligen.
ESP32 mit Sensorik
DHT22, PIR-Bewegungsmelder, 3 LEDs, Taster und Servo, simuliert in Wokwi.
Echtzeit-Dashboard
Zeigt Temperatur, Feuchtigkeit, Bewegung und Aktoren live an und kann selbst steuern.
Smart-Home-Steuerung · Team die Heiligen · Basel Barakat & Antonio Mikulic
2

## Slide 3
Systemarchitektur
Vom Handzeichen bis zum Aktor – in Echtzeit über MQTT verbunden.
Handgeste
Kamera + Python
MQTT-Broker
broker.hivemq.com
ESP32
Wokwi-Simulation
Publish
Subscribe
Dashboard
Echtzeit-Ansicht
Subscribe /
Publish
Das Dashboard kann ebenfalls Befehle senden (Rollo, Licht) – die Kommunikation läuft in beide Richtungen.
Smart-Home-Steuerung · Team die Heiligen · Basel Barakat & Antonio Mikulic
3

## Slide 4
Hardware & Schaltung
Aufgebaut und simuliert in Wokwi.
Wokwi-Simulation: DHT22 · PIR · ESP32 · Taster · LEDs · Servo
DHT22
Temperatur & Luftfeuchtigkeit, GPIO 15
PIR-Sensor
Bewegungserkennung, GPIO 14
3× LED
Grün / Rot / Weiß, GPIO 25–27
Servo
Steuert das Rollo, GPIO 13
Taster
Schaltet die weiße LED, GPIO 4
Smart-Home-Steuerung · Team die Heiligen · Basel Barakat & Antonio Mikulic
4

## Slide 5
Gestensteuerung mit MediaPipe
Der MediaPipe Gesture Recognizer erkennt vier Gesten per Webcam und veröffentlicht sie direkt per MQTT.
Daumen hoch
Rollo hoch (offen)
servo
= 0
Daumen runter
Rollo runter (zu)
servo
= 180
Offene Hand
Licht an
led_weiss
= ON
Faust
Licht aus
led_weiss
= OFF
Smart-Home-Steuerung · Team die Heiligen · Basel Barakat & Antonio Mikulic
5

## Slide 6
MQTT Topic-Struktur
Namespace: smarthome_die_Heiligen · Broker: broker.hivemq.com : 1883
Topic | Richtung | Payload | Ausgelöst durch
led_weiss | Publish & Subscribe | ON / OFF | Taster, Dashboard, Gesten
servo | Publish & Subscribe | 0 – 180 | Dashboard, Gesten
temperature | Publish (ESP32) | z.B. 23.4 | DHT22, alle 5 s
humidity | Publish (ESP32) | z.B. 51.2 | DHT22, alle 5 s
motion | Publish (ESP32) | MOTION / NO_MOTION | PIR-Sensor
Alle Zustandsänderungen von led_weiss und servo werden retained gesendet – so sieht ein neu geöffnetes Dashboard sofort den aktuellen Zustand.
Smart-Home-Steuerung · Team die Heiligen · Basel Barakat & Antonio Mikulic
6

## Slide 7
Das Dashboard
Schwarz, Rot, Blau – bewusst im gleichen Stil wie ein Sicherheits-Kontrollpanel.
Temperatur & Luftfeuchtigkeit
Live-Werte mit Icon, direkt aus MQTT
Bewegungsmelder
Radar-Symbol pulsiert rot bei erkannter Bewegung
Rollo
Offen/Zu-Schalter, steuert den Servo
Licht
An/Aus, synchron mit Taster & Gesten
Smart-Home-Steuerung · Team die Heiligen · Basel Barakat & Antonio Mikulic
7

## Slide 8
Herausforderungen & Lösungen
Debugging war ein zentraler Teil des Projekts.
Falsche Firmware
Wokwi lief zunächst auf MicroPython statt Arduino – erkennbar am Boot-Log. Fix: env-Attribut aus der diagram.json entfernt.
Library-Mismatch
"DHT sensor library for ESPx" passte nicht zum Code (#include <DHT.h>). Fix: korrekte Adafruit-DHT-Library installiert.
Tippfehler im Dateinamen
"liraries.txt" statt "libraries.txt" – Wokwi hat die Datei dadurch komplett ignoriert.
Zustände nicht synchron
Taster-Druck war im Dashboard nicht sichtbar. Fix: retained MQTT-Publishing + zusätzliche Subscriptions im Dashboard.
Smart-Home-Steuerung · Team die Heiligen · Basel Barakat & Antonio Mikulic
8

## Slide 9
Projekt abgeschlossen
Gestensteuerung, MQTT, ESP32-Sensorik und Dashboard funktionieren vollständig zusammen.
Danke!
die Heiligen · Basel Barakat & Antonio Mikulic